## Slide 1: Vorlesung Netzwerksicherheit
Sommersemester 2021
Mo. 14-16 Uhr

## Slide 2: Wiederholung OSI-Layer 1 + 2
Kapitel 1

## Slide 3: Netzwerke
Lastverbund
  Aufgabenverteilung an unterschiedliche Endpunkte
  (Optimale) Lastverteilung / Ressourcennutzung
Leistungsverbund
  Unterschiedliche spezialisierte Endpunkte
  Zusammengefasst zu einer logischen Einheit
Verfügbarkeitsverbund
  Redundanz / Load-Balancing
  Problem: Datenhaltung oft nicht redundant

## Slide 4: Netzwerke (forts.)
Funktionsverbund
  Geteilte Ressourcennutzung (Festplattenspeicher, Software, etc.)
  Virtuelle Umgebung (Abstraktion für Benutzer)
Datenverbund
  Zugriff auf gemeinsame Datenbestände (klassische Datenbanken)
  Meist ohne Redundanz und ortsgebunden
Nachrichtenverbund
  Austausch von Nachrichten / Kommunikation
  Ortsübergreifende Erreichbarkeit von Kommunikationspartnern

## Slide 5: Netzwerke (forts.)
Achtung!
  Das World Wide Web ist nicht das Internet!
    Vielmehr bietet das Internet eine technische Basis für das WWW und weitere Dienste
  Das Internet ist nicht das einzige Netzwerk!
    GAN – Global Area Network
    WAN – Wide Area Network
    MAN – Metropolitan Area Network
    LAN – Local Area Network
    PAN – Personal Area Network

## Slide 6: Netzwerk-Protokolle
ISO/OSI-Protokollstapel
  Referenzmodell
TCP/IP-Protokollfamilie
  Basis der Internet-Kommunikation ist IP
Netzzugang (Host-to-Network) für das Internet egal
  Modem / ISDN
  DSL
  Kabel
  WLAN
  - PPP
  - PPPoE
  - Ethernet
  – 802.11

## Slide 7: Lokale Netzwerke
IEEE 802.X
  Standards für die OSI-Layer 1 + 2 (lokale Netzwerke / Netzzugang)
  Layer 1 (Bitübertragung)
  Layer 2 (Sicherungsschicht / Ethernet)
    Layer 2a (Media Access Control)
    Layer 2b (Logical Link Layer)
so nicht im ISO/OSI-Schichtenmodell

## Slide 8: Layer 1 – Bitübertragungsschicht
Übertragene Einheiten
  Bits / Symbole (z.B. mittels Manchesterkodierung)
Protokolle
  ARCNET
  TokenRing
  1000Base-T
Geräte / Hardware
  Netzwerkkabel
  Repeater / Hub
Pixabay.com - 494654
amiga.resource.cx
Commodore A560

## Slide 9: Layer 2a – Media Access Control
Übertragene Einheiten
  Frames
Protokolle
  802.3 – Ethernet
  802.11 – WLAN
  802.15.1 – Bluetooth
Geräte / Hardware
  Kontrolle der verwendeten Geräte (z.B. Duplex-Settings)
  Zugang zum Übertragungsmedium (z.B. CSMA/CD)

## Slide 10: Layer 2b – Logical Link Control (LLC)
Übertragene Einheiten
  UFrames (unnumbered) – Link control (Disconnect Mode, etc.)
  SFrames (supervisory) – Management (Receiver ready, R. not ready, Reject)
  IFrames (information) – Sequenziell (Payload-Übertragung)
Unterschiedliche Dienstklassen / Protokoll-Multiplexing
  LLC1 (unbestätigt, verbindungslos)
  LLC2 (bestätigt, verbindungsorientiert)
  LLC3 (bestätigt, verbindungslos)
  LLC4 (Vollduplex Punkt-zu-Punkt)

## Slide 11: Zugangsnetze
Standards für den (entfernten) Netzwerkzugang
  Modem/ISDN/DSL (PPP)
    Über die Telefonleitung (häufig asynchrones DSL)
  Ethernet (PPPoE)
    Kabelanschluss (PPPoE)
    WLAN (Eduroam)
    Root-/V-Server im Rechenzentrum
  Mobiler Zugang
    GSM/UMTS/LTE
    5G

## Slide 12: Zugangsnetze
PPP (urspr. RFC 1331)
  basiert heute häufig auf HDLC (High-Level Data Link Control; RFC 1662)
Link Dead
Link Establishment
Authentication
Link Termination
Network Layer Protocol
Success
Failure
Success
Failure

## Slide 13: Zugangsnetze
PPP (urspr. RFC 1331)
  Authentifikation über zusätzliches Authentication Protocol (z.B. PAP, CHAP, …)
PPPoE (RFC 2516) – Basiert auf Ethernet-Frames
PPTP (RFC 2637) – „Microsoft“-Tunnel (z.B. über IP-Netze)
  Microsoft Point-to-Point-Encryption (MPPE)
  Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC)
Layer 3 Protokoll (z.B. Internet Protocol)
Gleich mehr

## Slide 14: Wiederholung: OSI-Layer 1 + 2 Sicherheit
Kapitel 1

## Slide 15: Layer 1 - Sicherheitsaspekte
Einziges Angriffsszenario: Physikalischer Zugriff
  Rechenzentrum
  Dark-Fiber
  WLAN
  IMSI-Catcher
Mögliche Angreifer (realistisch?)
  RZ-Betreiber / Angestellte / Putzfrau
  WLAN-Wardriver
  Strafverfolger / Geheimdienste

## Slide 16: Layer 1 – Sicherheitsaspekte (forts.)
Exkurs in die Realität
  NSA belauscht unverschlüsselten Google-Traffic (Dark-Fiber)
  IMSI-Catcher in Gefängnissen oder bei Ermittlungen

## Slide 17: Layer 2 - Sicherheitsaspekte
IEEE 802 – MAC-Schicht
  802.3ab (1000Base-T)
    Authentifikation verwendeter Hardware (z.B. auf Basis der MAC-Adresse)
      Einfach zu fälschen (Spoofing)
    Zertifikatbasierte Authentifikation (802.1X „Port-based Authentication“)
      Zertifikate zur Authentifikation
  802.11 (WLAN)
    WEP (Wired equivalent privacy)
    WPA/WPA2/WPA3 (WiFi Protected Access)
    Verschlüsselung und Authentifikation
Keine Verschlüsselung
Unsicher!

## Slide 18: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)
PPP/PPTP/PPPoE
  PAP (Password Authentication Protocol)
    Unverschlüsselte Übertragung von Benutzername : Passwort
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
    Zufallszahl des Servers mit Benutzerpasswort gehashed
    MS-CHAPv2 mit MD4/DES mit Bruteforce zu knacken
  EAP (Extensible Authentication Protocol)
    2-Phasen-Authentifikation (z.B. mit RADIUS)
    Erlaubt Verwendung von Authentication-Protokollen (z.B. Kerberos)
    >40 konkrete Verfahren (z.B. EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-TTLS, …)

## Slide 19: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)
ARP (Address Resolution Protocol, RFC826)
  Kommunikation auf L2 über MAC-Adressen der Netzwerk-Hardware
  Zuordnung übergeordneter Adressen (z.B. IP-Adressen) zu MAC-Adressen
  Keine Sicherheitsmechanismen (Broadcast request; Broadcast/Unicast response)
  ARP findet meist vom Benutzer unbemerkt statt

## Slide 20: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)
ARP (Address Resolution Protocol, RFC826)
  Rechner pflegt einen ARP-Cache

## Slide 21: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)
ARP (Address Resolution Protocol, RFC826)
  Manipulation des ARP-Cache durch gefälschte Antworten
    ARP-Cache poisoning / ARP-Spoofing
    Ermöglicht Man-in-the-middle
    Nur in lokalen Netzen möglich (Layer 2!)
    Angriff ist ohne technisches Verständnis möglich
      Linux: z.B. Ettercap
      Windows: z.B. Cain&Abel (oxid.it)

## Slide 22: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)

## Slide 23: Layer 2 – Sicherheitsaspekte (forts.)
Denial of Service
  Flooding
    Unicast Flooding eines Hosts (auch mit Hilfe von ARP möglich)
    Flooding eines Switches mit ARP-Paketen / gefälschten Ethernet Frames
Zusammenfassend:
  Layer-2-Sicherheitsprobleme sind nur bedingt durch Sicherheitsmechanismen auf höheren Schichten zu kompensieren

## Slide 24: OSI Layer 1 + 2: Fazit
Rückblick
  ISO/OSI-Layer 1 und 2 (MAC & LLC nach IEEE 802)
  Unterschiedliche Protokolle auf beiden Schichten
    1000Base-T / ARCNET / Ethernet
    CSMA/CD
    Ethernet / WLAN / Bluetooth
  Sicherheitsaspekte
    ARP-Spoofing / -Cache-Poisoning
    Denial-of-Service

## Slide 25: Ausgabe Übungszettel
Immer Dienstags (vor der Übung) auf der Vorlesungswebseite
  1 Woche Bearbeitungszeit
  Abgabe in Gruppen
Morgen ist noch keine Übung!

## Slide 26: Corona Reminder