## Slide 1: Vorlesung Netzwerksicherheit
Sommersemester 2021
Mo. 14-16 Uhr

## Slide 2: Internet Routing (anomalieerkennung)
Kapitel 4

## Slide 3: Inhalte
Border Gateway Protocol
Routinganomalien, Angriffsvektoren & Angreifermodel
Topological Disorder
  Angriffszenario “Quantuminsert”
Prefix-Hijacking
Analyse von Routinganomalien

## Slide 4: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
BGP (v4)-Header:

## Slide 5: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
BGP Open Message:

## Slide 6: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
Optionale Parameter (z.B. zur Authentifikation):

## Slide 7: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
BGP Notification:
Error codes:
  1: HARD Error
  2: OPEN Error
  3: UPDATE Error
  4: Hold Time Expired
  5: FSM Error
  6: Cease (unspecified fatal error)
Notes: The notification message is used to send error messages between peers
Depending on the type of error.
For Hold Time Expired, the default BGP timeout is 3 minutes. (longer than 1 minute of tcp)

## Slide 8: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
Path Attributes:
BGP Update Message:
NLRI:
Notes: Withdrawn routes => same format as NLRI: length and prefix
Path attributes = number of attributes, containing the path of new (or readvertised) routes
Flags: (Optional, Transitive, Partial, Extended)
Attribute Type: (Origin, AS Path, Next hop, MED, Local Pref)
NLRI => prefix length and the corresponding prefix
On multiple NLRI, the given path attributes apply for each prefix

## Slide 9: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
Routen-Verarbeitung
Aus Computer Networking : Principles, Protocols and Practice 2nd Ed.
Notes: There is one import filter per BGP peer.
Routes are filtered _before_ imported to the Loc-RIB (contains all acceptable paths to multiple prefixes)
Routes are filtered _before_ exported to the Adj-RIB-Out for each peer.
RIB = Routing Information Base
Loc-RIB = Local RIB
FIB = Forwarding Information Base = actual routing table of this system

## Slide 10: RoutingAnomalien – Border Gateway Protocol
Routen-Auswahl-Algorithmus (“Best Practice”)
  Benutzer-Richtlinien (Policies) zur Anpassung von Variablen
  Wähle die Route mit der größten Local-Preference (policy, AS intern)
  Wähle die Route mit dem kürzesten Pfad (dynamisch)
  Wähle die Route mit dem kleinsten MED (bei Routen vom selben AS erzwungen)
  “Tie-Breaking”:
    Wähle die Route mit dem kleinsten MED (falls nicht bereits in Stufe 4)
    Wähle die Route mit den geringsten Kosten / Metric für den nächsten Hop (basiert auf dem genutzten Interior-Gateway-Protocol)
    Wähle die Route des externen BGP-Peers mit der kleinsten IP-Adresse als BGP-Identifier
    Wähle die Route des internen BGP-Peers mit der kleinsten IP-Adresse als BGP-Identifier

## Slide 11: Inhalte
Border Gateway Protocol
Routinganomalien, Angriffsvektoren & Angreifermodel
Topological Disorder
  Angriffszenario “Quantuminsert”
Prefix-Hijacking
Analyse von Routinganomalien

## Slide 12: RoutingAnomalien
Der Begriff “Routinganomalie”
  In diesem Kontext: Anomalie im Bezug auf das Border Gateway Protocol (BGP v4).
Ursachen für Routinganomalien
  Angriffe
  Fehlkonfiguration
  Software-Bugs
Unterscheidung der Routinganomalien in zwei Arten
  Topological-Disorder
  Prefix-Hijacking

## Slide 13: RoutingAnomalien – Angriffsvektoren & AngreiferModel
(Historische) BGP-Angriffsvektoren
  BGP-Nachrichten sind normaler Inter-AS-Datentransfer
    BGP-Sessions sind öffentliche Dienste, jeder kann sich verbinden.
    Lösung: Gegenseitige Authentifikation von BGP-Peers mit einem “Passwort”.
  BGP bietet keine Überprüfung der Announcements (NLRI)
    Gegenseitiges Vertrauen zwischen Peers führt zu einem transitiven Vertrauen:
    Relation R: “trust”
    Sei: 1R2, 2R3 (= AS 1 vertraut AS 2, AS2 vertraut AS3)
    => 1R3 (= AS 1 vertraut AS 3)
    Lösung: (Kryptographische) Signatur von Announcements (in jedem AS-Hop)
  BGP bietet keine Ursprungs-Verifikation
    Es gibt keine zuverlässige Zuordnung von IP Prefix => AS #
    Lösung: (Kryptographische) Signatur des Ursprungs-AS (RPKI)

## Slide 14: RoutingAnomalien – Angriffsvektoren & AngreiferModel
Ein resultierendes Angreifermodell:
  Historisch: Jeder!
  Derzeit: Registrierte AS oder Netzwerke, die an “schwache” AS angebunden sind
  Zukünftig: Wer kryptografische Signaturen brechen kann

## Slide 15: RoutingAnomalien – Angreifermodell (II)
Wie wird man Teil des Internets?
  Registriere eine AS-Nummer bei der verantwortlichen RIR
    RIR = Regional Internet Registry

## Slide 16: RoutingAnomalien – AngreiferModel (II)
Wie wird man Teil des Internets?

## Slide 17: RoutingAnomalien – AngreiferModel (II)
Wie wird man Teil des Internets?
  Registriere eine AS-Nummer bei der verantwortlichen RIR
    RIR = Regional Internet Registry
    Whois-Informationen werden vom registrierten AS selbst verwaltet
  Erlange einen IP-Prefix, um aus dem Internet erreichbar zu sein
    Option 1: Bewerbung um freie IP-Prefixe beim RIR
    Option 2: Kauf eines IP-Prefix von einem anderen AS
    Option 3: Kauf/Übernahme des Betreibers eines anderen AS, Übertrag von IP-Prefixen, Verkauf des Betreibers mit weniger IP-Prefixen.
    Hinweis für Optionen 2 und 3: die RIR muss nicht über den Besitzerwechsel des IP-Prefixes informiert werden

## Slide 18: RoutingAnomalien – AngreiferModel (II)
Wie wird man Teil des Internets?
  Aufbau von Verbindungen zu anderen AS (peering)
    Upstream (bezahlter Provider)
    Peer (üblicherwiese nicht bezahlt, aber: gegenseitiges Einverständnis, meist über einen Vertrag abgesichert)
  Ankündigung des eigenen Prefixes

## Slide 19: Routing Anomalies – Angriffsvektoren (II) – RPKI
RPKI = Resource Public Key Infrastructure
  Der Prefix ist die Ressource
  RIR ist Zertifikat-Authorität (CA)
Sicheres Internetrouting mit RPKI?
  Legitime Besitzer von Prefixen benötigen einen ROA von ihrer RIR.
  ROA (Route Origin Authorization), ein kryptografisches Zertifikat.
  Jedes Announcement enthält die ROA.
Zukünftig:
  Das Internetrouting wird mehr und mehr durch RPKI abgesichert
Probleme:
  (Kurzfristig) Übliche Routing-Hardware nicht für “viel” Kryptografie ausgelegt
  (Langfristig) Übliche “State-Actor” können auch RIRs kontrollieren

## Slide 20: Routing Anomalies – Attack Vectors (II) – RPKI
http://rpki-monitor.antd.nist.gov/?p=0&s=1

## Slide 21: Routing Anomalies – Attack Vectors (II) – RPKI
From: http://rpki-monitor.antd.nist.gov/?p=0&s=1
Langsam!!

## Slide 22: Inhalte
Border Gateway Protocol
Routinganomalien, Angriffsvektoren & Angreifermodel
Topological Disorder
  Angriffszenario “Quantuminsert”
Prefix-Hijacking
Analyse von Routinganomalien

## Slide 23: RoutingAnomalien – Topology-Disorder

## Slide 24: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Annahme: AS 15157 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)

## Slide 25: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Annahme: AS 15157 ist Angreifer (and möchte Datenverkehr abgreifen)

## Slide 26: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Varianten der Pfadmanipulation in einem Announcement
  Pfad-Verkürzung / Entfernte AS hops
    Führt zu kürzeren AS-Pfaden (im Announcement)
    Opfer-AS folgen (wahrscheinlich) dem kürzeren Pfad
    Angreifer-AS ist im Pfad als “Man-in-the-Middle”
  Pfad-Verlängerung
    Führt zu längeren Pfaden (im Announcement)
    Opfer-AS folgen (wahrscheinlich) einem anderen Pfad
    Angreifer-AS benötigt einen Komplizen auf dem dann gewählten Pfad
      Diese Technik wird auch von AS genutzt, um Datenverkehr fernzuhalten

## Slide 27: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Varianten der Pfadmanipulation in einem Announcement
  AS-Hop-Tausch
    Austausch eines AS im Pfad mit einem anderen AS
    Kann Datenverkehr auf einen bestimmten Pfad führen (wegen Policies)
    Möglicherweise weniger Auffällig als Pfad-Verkürzung

## Slide 28: RoutingAnomalien – Topology-Disorder - Exkurs
Annahme: AS 15157 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)
  Ist dies ein realistisches Szenario (= eine echte Bedrohung)?

## Slide 29: RoutingAnomalien – Topology-Disorder - Exkurs
Assume AS 15157 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Victim
Webserver
Webserver
Attacker controlled
Webserver
Attacker
„Man-on-the-side“
Adversary Router

## Slide 30: RoutingAnomalien – Topology-Disorder - Exkurs
Assume AS 15157 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Victim
Webserver
Webserver
Attacker controlled
Webserver
Attacker
„Man-on-the-side“
Adversary Router
Angriff ermöglicht TCP-Spoofing

## Slide 31: Routing Anomalies – Topology Disorder - Exkurs
Assume AS 15157 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Victim
Webserver
Webserver
Attacker controlled
Webserver
Attacker
„Man-on-the-side“
Adversary Router
This attack allows TCP spoofing

## Slide 32: RoutingAnomalien – Topology Disorder - Exkurs

## Slide 33: RoutingAnomalien – Topology Disorder - Exkurs

## Slide 34: RoutingAnomalien – Topology Disorder - Exkurs

## Slide 35: Routing Anomalies – Topology Disorder
Mögliche Ursachen für Topology-Disorder?
  Angriff?
  Fehlkonfiguration?
  Software-Bug?

## Slide 36: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Mögliche Ursachen für Topology-Disorder?
  Angriff?
  Möglich, und wie gezeigt, sehr effektiv
  Fehlkonfiguration?
  Pfade werden im Router automatisch erstellt, wenn Announcements weitergeleitet werden. Keine manuelle Tätigkeit im Prozess => eher unwahrscheinlich
  Software-Bug?
Generell möglich, aber: Pfadberechnung ist Teil der Testumgebung von Router-Herstellern, Die Verbreitung defekter Software (in diesem Bereich) ist sehr unwahrscheinlich

## Slide 37: RoutingAnomalien – Topology-Disorder
Folgen von Topology-Disorder-Angriffen:
  Man-in-the-middle kann Verbindungen mitlesen / manipulieren / verhindern
  Man-on-the-side kann Verbindungen mitlesen
  Wenn die Verbindung richtig kryptografisch abgesichert ist
    Vertraulichkeit => keine Gefahr
    Verfügbarkeit => realistische Bedrohung
    Integrität => keine Gefahr
    Zurechenbarkeit => keine Gefahr

## Slide 38: Inhalte
Border Gateway Protocol
Routinganomalien, Angriffsvektoren & Angreifermodel
Topological Disorder
  Angriffszenario “Quantuminsert”
Prefix-Hijacking
Analyse von Routinganomalien

## Slide 39: Internetrouting
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
AS 1
AS 2
AS 7
AS 8
Prefix: 1.1.0.0/16 Besitzer: 7
Prefix: 1.2.0.0/16 Besitzer: 1
Notes: Animation
Internet-Core „Tier-1“-AS
Tier-2 AS
Tier-3 AS
Kürzeste Wege
Animation bis „Jedes AS schickt Prefixe“

## Slide 40: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Annahme: AS 680 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)
  Ziel: Datenverkehr, der eigentlich für AS 65235 gedacht ist

## Slide 41: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Annahme: AS 680 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)
  Was kann passieren?
  Welches AS ist betroffen?

## Slide 42: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Annahme: AS 680 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)
  Ist dies ein realistisches Szenario (= eine echte Bedrohung)?

## Slide 43: Prefix-Hijacking
Illegitim
Legitim
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
AS 1
AS 2
AS 7
AS 8
Prefix: 1.1.0.0/16 Besitzer: 7
Prefix: 1.1.0.0/16 Besitzer: 1
Notes: Betroffen / Vielleicht / Nicht betroffen => Kürzeste Wege
Partitionierung des Internets später => Beispiel aus dem Leben

## Slide 44: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Annahme: AS 680 ist Angreifer (und möchte Datenverkehr abgreifen)
  Ist dies ein realistisches Szenario (= eine echte Bedrohung)?

## Slide 45: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2008 – Pakistan Telecom

## Slide 46: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2010 IDC China Telecommunications

## Slide 47: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2010 – A small Australian internet service provider announced routes for nearly the whole Internet

## Slide 48: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2013 – Ukrainian Telco provider VEGA announced British Telecom routes…

## Slide 49: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2014 – 1 … clients of mining pools delivered their findings to the „wrong“ pool…

## Slide 50: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2014 – 2 China again, this time: China Telecom

## Slide 51: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Assume AS 680 is evil (and would like to attract traffic to it)
  Is this scenario relevant (= a real threat)?
Notes: 2014 – 2 China again, this time: China Telecom

## Slide 52: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Mögliche Ursachen für Prefix-Hijacking?
  Angriff?
  Fehlkonfiguration?
  Software-Bug?

## Slide 53: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Mögliche Ursachen für Prefix-Hijacking?
  Angriff?
    Ja!
  Fehlkonfiguration?
    Das kann tatsächlich passieren (etwa verursacht durch übermüdete Administratoren an einem Freitag Nachmittag) und scheint ein sehr häufiges Phänomen/Problem zu sein
  Software failure?
  Möglich, aber wie Topology Disorder sehr unwahrscheinlich

## Slide 54: Routing Anomalies – Prefix Hijacking
Folgen von Prefix-Hijacking:
  Nachahmung / Immitation von Kommunikationspartnern / Online-Diensten
  Traffic Blackholing (= eine Art von Denial-of-Service)
  Man-in-the-Middle (schwierig, aber theoretisch möglich)

## Slide 55: Inhalte
Border Gateway Protocol
Routinganomalien, Angriffsvektoren & Angreifermodel
Topological-Disorder
  Angriffszenario “Quantuminsert”
Prefix-Hijacking
Analyse von Routinganomalien

## Slide 56: RoutingAnomalien – AnomalieErkennung
Wie können Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkannt werden?
  Möglichkeiten zur Erkennung von Topology-Disorder:
    Basierend auf einer vollständigen Karte des Internets (mit allen Peering-Verbindungen zwischen den AS)
    Überprüfe jeden Pfad aller Announcements
      Problem: eine solche Karte existiert nicht!
    Basierend auf einer Routing-Historie (und der AS-Verbindungen)
    Eine neu erscheinende AS-Verbindung kann bereits bekannt sein (und lediglich für einen gewissen Zeitraum nicht genutzt)
    Was passiert beim ersten Auftauchen einer AS-Verbindung
      Problem: Diese Methode kann die Zuverlässigkeit von AS-Verbindungen zeigen, eignet sich aber nicht zur Anomalieerkennung

## Slide 57: RoutingAnomalien – AnomalieErkennung
Wie können Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkannt werden:
  Möglichkeiten zur Erkennung von Topology-Disorder
    Basierend auf Routing-Historie, verbunden mit zusätzlichen Quellen über AS-Verbindungen (z.B. IXP oder LG) Daten.
    Nutzung der Wahrscheinlichkeit für die Erstellung einer Verbindung von AS auf Basis bereits bekannter Verbindungen der AS
      Gibt zusätzliche Hinweise, aber nur für eine überschaubare Anzahl an AS-Verbindungen

## Slide 58: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Zusätzliche Informationen von IXPs (Internet eXchange Points)

## Slide 59: Routing Anomalies – Routing Anomaly Detection
https://www.de-cix.net/customers-partners/customers/de-cix-frankfurt/

## Slide 60: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Zusätzliche Informationen von LGs (Looking Glass)

## Slide 61: Routing Anomalies – Routing Anomaly Detection
Additional Information from LG (Looking Glass)
https://lg.he.net/

## Slide 62: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Wie lassen sich Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkennen?
  Prefix Hijacking, a.k.a. Multiple Origin ASes (MOAS) Konflikt:
    Definition:
    Drei Klassen von MOAS-Konflikten:
Notes: OrigTransAS: origin of path 1 announces itself as transit AS in path 2
SplitView: an AS p_i announces different routes to different neighbors (e.g. policies)
DistinctPaths: Totally different routes for the prefix d.
Sub-MOAS: legal in BGP and resolved by its decision process.

## Slide 63: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Wie lassen sich Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkennen?
  Prefix Hijacking, a.k.a. Multiple Origin ASes (MOAS) Konflikt:
    Im Bezug auf Prefixe könnte eine vierte Klasse “Sub-MOAS” definiert werden:
Notes: OrigTransAS: origin of path 1 announces itself as transit AS in path 2
SplitView: an AS p_i announces different routes to different neighbors (e.g. policies)
DistinctPaths: Totally different routes for the prefix d.
Sub-MOAS: legal in BGP and resolved by its decision process.

## Slide 64: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Wie lassen sich Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkennen?
  Prefix Hijacking, a.k.a. Multiple Origin ASes (MOAS) Konflikt:
    Basierend auf annoncierten Prefixen
    Teste für alle Announcements desselben Prefixes, ob es ein MOAS ist
    Wo gibt es annoncierte Prefixe?

## Slide 65: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Wie lassen sich Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkennen?
  Prefix Hijacking, a.k.a. Multiple Origin ASes (MOAS) Konflikt:
    Basierend auf annoncierten Prefixen
    Teste für alle Announcements desselben Prefixes, ob es ein MOAS ist
    Wo gibt es annoncierte Prefixe?
      RIPE RIS, RouteViews, PCH, … sammeln und archivieren BGP-Announcements

## Slide 66: RoutingAnomalien – Anomalieerkennung
Wie lassen sich Topology-Disorder und Prefix-Hijacking erkennen?
  Wo gibt es annoncierte Prefixe?
    RIPE RIS
      Standorte: Amsterdam, London, Paris, Geneva, Vienna, Otemachi (Japan), Stockholm, San Jose, Zurich, Milan, New York, Frankfurt, Moscow, Palo Alto, Soa Paulo
      http://www.ripe.net/data-tools/stats/ris/
    RouteViews
      Oregon, Ashburn, Palo Alto, Nairobi (Kenya), London, Portland, Tokyo, Sydney, Sao Paulo, Atlanta, Fort Collins
      http://www.routeviews.org/
    PCH
      Mehr als 50 Standorte.
      https://www.pch.net/resources/data.php

## Slide 67: RoutingAnomalien – Prefix-Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?

## Slide 68: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS

## Slide 69: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?
Notes: Let us define beta as shown on this slide.
a is the attacker, t is true origin and v is the route receiving AS

## Slide 70: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?
Notes: Let us define beta as shown on this slide.
a is the attacker, t is true origin and v is the route receiving AS

## Slide 71: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?

## Slide 72: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?

## Slide 73: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?
Not in tie-break!

## Slide 74: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?

## Slide 75: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?
  Das ist lediglich der Einfluss von AS 680 bezogen auf AS 21547 für Prefixe, die auch von AS 62543 annonciert werden
  Wie lässt sich der Einfluss (Impact) generalisieren?

## Slide 76: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wieviel Einfluss hat ein Angreifer?
  Das ist lediglich der Einfluss von AS 680 bezogen auf AS 21547 für Prefixe, die auch von AS 62543 annonciert werden
  Wie lässt sich der Einfluss (Impact) generalisieren?
  Äußere Summe über |V| – 1 (True Origins - ohne den Angreifer).
  Innere Summer über |V| – 2 ASes (ohne den Anfreifer und ohne True Origin)

## Slide 77: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wie widerstandsfähig ist ein AS (zur Verteidigung des eigenen Prefixes)?

## Slide 78: RoutingAnomalien – Prefix Hijacking
Wie bereits gezeigt, teilt Prefix-Hijacking das Internet in verschiedene Partitionen, eine für jedes Ursprungs-AS
  Wie widerstandsfähig ist ein AS (zur Verteidigung des eigenen Prefixes)?
  Widerstandsfähigkeit (Resilience)
  Offensichtlich: Die Resilience eines AS ist gleich dem Impact, den das AS als Angreifer hätte, wenn die Rollen vertauscht wären.

## Slide 79: Ende
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Fragen?
Nächste Vorlesung:
  Montag, 22. Juni 2020
Nächste Übung:
  Dienstag, 16. Juni 2020 – 16 Uhr
  Abgabe des Übungszettels 7 bis morgen – 16 Uhr