## Slide 1: Vorlesung Netzwerksicherheit
Sommersemester 2021
Mo. 14-16 Uhr

## Slide 2: Internet Protocol v6
Kapitel 5

## Slide 3: Inhalte
Motivation
IPv6 in Action / Migration IPv4 => IPv6
IPv6-Prokoll
IPv6-Adressen & -Addressauflösung
Autokonfiguration / DHCPv6
ICMPv6
IPSec
Fragmentierung
Multicast
Netzwerkarchitektur

## Slide 4: Motivation für IPv6
Geringe Anzahl IPv4 Adressen

## Slide 5: Motivation für IPv6
Geringe Anzahl IPv4 Adressen
Anzahl der Prefixe in Routingtabellen ist sehr groß
  Grund: Große Fragmentierung der Adressen über AS
  Probleme: 512k-Day

## Slide 6: Motivation für IPv6
Geringe Anzahl IPv4 Adressen
Anzahl der Prefixe in Routingtabellen ist sehr groß
  Grund: Große Fragmentierung der Adressen über AS
  Probleme: 512k-Day
Automatische Netzwerkkonfiguration gewünscht
  IPv4LL (169.254.0.0/16) hat sich nicht bewährt
Weniger Komplexität / Mehr Flexibilität
  “Kleinerer Standardheader”
  Einfache Erweiterbarkeit durch optionale Header (Daisy-Chained)
Sicherheit Out-of-the-Box
  IPSec-Header als optionale Header direkt verfügbar

## Slide 7: IPv6 vs. IPv4
Größerer Adressraum
  Größe der IP-Adresse von 32 Bits auf 128 Bits
    von 4.294.967.295 IP-Adressen
      auf 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.455
Optimierter Protokollheader
  Verbesserung der Paketweiterleitung
Stateless Autoconfiguration
  Knoten bestimmen / berechnen ihre eigene, weltweit eindeutige Adresse selbst
Multicast
  Verbesserung der 1-zu-n-Kommunikation (Kein Broadcast mehr)

## Slide 8: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Jumbogramme
  Große Pakete zur Effizienzsteigerung von Nutzdaten
Implizite Sicherheit
  Optionale Header für Authentifikation und Verschlüsselung der Nutzdaten
Quality-of-Service
  QoS-Markierung von Paketen / Priorisierung von Netzverkehr
Anycast
  Redundante Dienste ohne eindeutige Adressen
Mobiles Internet
  Bessere Handhabung von mobilen Knoten und Roaming

## Slide 9: IPv6-Historie
© ARIN

## Slide 10: IPv6 in Action?

## Slide 11: Ipv6 in Action

## Slide 12: Ipv6 in Action
2015
2018
2020

## Slide 13: Migration zu IPv6
Entwicklung des Standards berücksichtigt Übergangsstrategien
  Langsames und methodisches Vorgehen beim Übergang erwartet
Einführungsphase “6bone”
  1995 – 2006 (Ende am 6.6.2006)
  Verbindung lokaler IPv6-Netzwerke über IPv4-VPN
  Erlaubte erste Tests, ohne IPv6-fähige Internet-Core-Router

## Slide 14: Migration zu IPv6
Entwicklung des Standards berücksichtigt Übergangsstrategien
  Langsames und methodisches Vorgehen beim Übergang erwartet
  IPv4-IPv6-Tunnel
    4in6-Tunnel
      (Tunnel-Broker)
    4to6-Tunnel
    (2002::/16 Bereich)
  Dual Stack (Notwendige Koexistenz beider Protokoll für den Übergangszeitraum)

## Slide 15: Header: IPv6 vs. IPv4

## Slide 16: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Keine Checksum?
  Nicht benötigt, da höhere Layer Prüfmechanismen haben
  Router müssen nicht bei jedem Pakete die Checksum (nochmal) berechnen
    Geschwindigkeitsvorteile!
  IP-Adressen sind 64 Bit aligned (ausgerichtet an 64-Bit-Grenzen)
    Mehr Geschwindigkeit beim Speicherzugriff auf 64-Bit-Rechnern
Payload length
  Die Länge der Daten nach dem 40 Byte Header in Byte
  Bei Jumbogrammen (>= 2^16 Bytes) steht hier 0
    Tatsächliche Länge im Erweiterungs-Header

## Slide 17: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Hop Limit
  In IPv4 “Time-To-Live”
  Wird bei jedem Hop (durch den Router) um Eins verringert
  Wenn der Wert anschließend 0 ist, soll der Router das Paket verwerfen und eine ICMP-Nachricht an den Absender senden
Next Header
  Entspricht dem “Protocol”-Feld in IPv4
  Zum Multiplexing übergeordneter Transport-Layer-Protokolle
  Manche Nummern entsprechen der IPv4-Nummer (6 = TCP, 17 = UDP)
  Neue Nummern, etwa 58 = ICMPv6

## Slide 18: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Flow Label
  24-Bit-Markierung für Pakete (default 0) – gesetzt nur vom Absender
  Identifiziert einen Netzwerkstrom (etwa für QoS, Bandbreiten oder Latenzanforderungen)
  Bisher im Grunde nicht verwendet
Entspricht “ToS” in IPv4 – gesetzt vom Absender
  Wert entspricht einer Art “Priorität” der Nutzdaten
  Bisher im Grunde nicht verwendet

## Slide 19: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Erweiterungs-Header (Hop-by-Hop ausgewertet)
  Folgen direkt auf den Standard-Header
    Source-Routing (Routing Header 0)
      Erlaubt die Angabe von Hops, die ein Paket auf dem Pfad zum Ziel verwenden soll
      Nicht verwendet (zu hohes Missbrauchspotential)
    Jumbogram-Header
    MTU für Jumbogramme muss größer 2^16 sein
    Keine Fragmentierung möglich
    Type (2 signifikanten Bit bestimmen, was passiert, wenn der Header nicht verarbeitet werden kann)
Notes: Value (Binary)
Action Taken
00
Skip the option.
01
Silently discard the packet.
10
Discard the packet, and send an ICMPv6 Parameter Problem message to the sender if the Destination Address field in the IPv6 header is a unicast or multicast address.
11
Discard the packet, and send an ICMPv6 Parameter Problem message to the sender if the Destination Address field in the IPv6 header is not a multicast address.

## Slide 20: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)
Erweiterungs-Header (Nur am Ziel ausgewertet)
  Fragmentation Header
  Authentication Header (IPSec AH)
  Encapsulation Security Payload Header (IPSec ESP)
  Destination Options
  Header übergeordneter Layer (TCP, UDP, ICMPv6, etec.)

## Slide 21: Header: IPv6 vs. IPv4 (forts.)

## Slide 22: IPv6-Adressen-Notation
128 Bit Adressen
IPv4: Dotted Dezimal Notation (127.0.0.1)
IPv6: Hexadezimale Notation
  Notationsregeln (z.B. Abkürzungen / Zusammenfassungen) in RFC 5952
    Einzig gültige Schreibweise der o.g. Adresse: 2001:db8::1
  Verwendung in URLs mit []
    http://[2001:db8::1%25eth0]:80/ (Interface-Wahl mit % - urlencoded %25)
  Verwendung in UNCs:
    \\2001:db8::1\share (normale Schreibweise)
    \\2001-db8--1.ipv6-literal.net\share (angepasste Schreibweise)

## Slide 23: Adressauflösung
ICMPv6 / Neighbor Discovery Protocol (NDP)
  Wahl der eigenen link-local IP-Adresse
    Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
Notes: Bild: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1902131.htm

## Slide 24: Adressauflösung
ICMPv6 / Neighbor Discovery Protocol (NDP)
  Wahl der eigenen link-local IP-Adresse
    Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
    Prüfen der gewählten IP-Adresse “Duplicate Address Detection (DAD)“
      Neighbor Solicitation (NS)
      Neighbor Advertisement (NA)
  Wahl der eigenen globalen IP-Adressen (Prefix des globalen Adressblocks)
    Router Solicitation (RS)
    Router Advertisement (RA)
    Prüfen der IP-Adresse (DAD)
Notes: Bild: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1902131.htm

## Slide 25: sLAAC mit Privacy Extensions
Ein Rechner ist durch den aus der MAC erzeugten Interface Identifier in unterschiedlichen Prefixen eindeutig erkennbar
  Privacy Extensions (RFC 4941) erzeugen weitere Adresse mit zufälligem Interface Identifier
      Nehme aktuellen NTP-Zeitstempel (64 Bit) und die MAC-Adresse
      Erstelle SHA1-Hashs mit einer Länge von 64 Bit
      Ergebnis ist der neue zufällige Interface Identifier
  Regelmäßiger Wechsel des Interface Identifiers (stündlich / täglich / manuell)
    Temporär Weiterbetrieb des vorigen Identifiers
    Neue Verbindungen mit neuem Identifier
  Nur für globale IP-Adressen, nicht für link-local IP-Adressen

## Slide 26: SLAAC vs. DHCPv6
DHCPv6 (Stateful Address Configuration)
Notes: Bild: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1902141.htm

## Slide 27: SLAAC vs. DHCPv6
DHCPv6 (Stateful Address Configuration)
  Eigentlich nicht benötigt, aber nicht alle Clients / Optionen funktionieren mit SLAAC
    Beispiel: RDNSS (Rekursiver DNS-Server zur Namensauflösung)
      Erst 2010 als Standard in SLAAC (nicht von allen implementiert)
    Feste IP-Adresse eines Servers unabhängig von der Netzwerkkarte
  Streit um SLAAC / DHCPv6
    Google Android => SLAAC / kein DHCPv6
    Microsoft => DHCPv6 / kein SLAAC
    Aufgrund unterschiedlicher Implementierungen in den meisten Netzwerken sowohl SLAAC als auch DHCPv6 mit allen möglichen Optionen konfiguriert

## Slide 28: ICMPv6
Übertragung von Statusinformationen und Fehlermeldungen (analog zu ICMP)
Zusätzlich: Versand von NDP-Nachrichten (Solicitation / Advertisement)
  Neighbor Discovery (IPv4: ARP); Types: 135, 136
  Inverse Neighbor Discovery (IPv4: RARP); Types: 141, 142
  Multicast Listener Discovery (IPv4: IGMP); Type: 130

## Slide 29: ICMPv6
Übertragung von Statusinformationen und Fehlermeldungen
Daher: Blockieren im Paketfilter (wie bei IPv4) nicht empfohlen!
Notwendig für den Betrieb von IPv6

## Slide 30: IPSec
Idee: Jede Verbindung mit IPv6 wird mittels IPSec abgesichert
  Realität: Nicht!
  Verwendung von IPSec “nativ” als IPv6-Extension-Header
    Next Header: 50 (Encapsulating Security Header)
      Verschlüsselung des Datenpakets
      Authentifikation des Kommunikationspartners (auch ohne Verschlüsselung möglich)
    Next Header: 51 (Authentication Header)
      Authentifikation des Kommunikationsinhalts
      Integritätscheck des Datenpakets / Verhindert Replay-Angriffe
  Unterschiedliche Modi:
    Transport (Host to Host IPv6+IPSec => Originales IP-Paket mit AH/ESP-Header)
    Tunnel (Gateway to Gateway/Host IPv6+IPSec => Umverpacktes IPv6-Paket)
Notes: Transport: Nur der Payload ist vershlüsselt und authentifizierbar

## Slide 31: IPSec Transport vs. Tunnel
Authentication Header
Notes: Bilder: https://www.redhat.com/sysadmin/ipv6-packets-and-ipsec

## Slide 32: IPSec Transport vs. Tunnel
Encapsulating Security Payload
Notes: Bilder: https://www.redhat.com/sysadmin/ipv6-packets-and-ipsec

## Slide 33: IPv6 Fragmentierung
Fragmentierung bei IPv6 nur noch durch den Absender möglich
  IPv4: Fragmentierung auch durch Router auf dem Weg
    Erzeugt eine hohe Last in den Routern
  IPv6: ICMP-Nachricht (Typ 2: Packet Too Big) an den Absender
    Reaktion:
      Anwendung erzeugt kleinere Pakete, die keine Fragmentierung benötigen
      IPv6 fragmentiert mit Fragment Extension Header
        Next Header: 44
        Ursprünglicher Next Header wird in Fragmentation-Header verschoben
  Fragmentierung wird im Internet wenig verwendet (ca. 8% des Internettraffics)
Notes: Fragmentierung: https://www.caida.org/publications/papers/2002/Frag/frag.pdf

## Slide 34: Multicast
Multicast erlaubt den Versand von Paketen an unbekannte Empfänger
  Multicast-Adressen bilden eigene Scopes (zugewiesen durch IANA)
  Zuordnung von Hosts und Diensten mittels Multicast-Gruppen
    Jede Gruppe hat eine eigene Adresse (aus dem Prefix ff::/8)
      4 Bits für Flags und 4 Bits für den Gültigkeitsbereich (Scope)
        Scope ff01 gilt nur am lokalen Interface (Host-intern)
        Scope ff02 gilt nur link-local (LAN)
  Häufig genutzte Gruppen:
    ff0X::1 : alle IPv6-Stationen (es gibt kein Broadcast mehr in IPv6)
    ff0X::2 : alle Router
    ff0X::f : UPnP
    ff0X::101 : alle Zeitserver (NTP)
    ff0X::1:2 : DHCPv6-Server
Notes:     https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml

## Slide 35: Multicast
Beispiel:
  Ping an link-local Hosts $ > ping6 ff02::1
Notes:     https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml

## Slide 36: Netzwerkarchitektur
Gateway-Router erhalten nicht mehr nur eine IP(v4), sondern einen IP(v6)-Prefix vom Einwahlserver
  Es gibt endlich genug Adressen
    /32 Netze an ASe / ISPs
    /48- oder /56-Subnetze an Endkunden
    Für SLAAC ist mind. ein /64-Subnetz notwendig
  Daher: kein NAT mehr!
    Direkte Erreichbarkeit aller Endpunkte aus dem Internet (theoretisch)
      Abhängig vom eingesetzten Router (Firewall ersetzt NAT)
        Telekom-Router (Speedport) blockt eingehenden IPv6-Verkehr
        Fritzbox erlaubt “Exposed Hosts”
        Wie ist es bei anderen Geräten?

## Slide 37: Offensichtliche Unterschiede IPv4 – IPv6
Feature | IPv4 | IPv6
Adressierung | 32 Bits | 128 Bits
Paketstruktur | Header mit variabler Größe | Feste Größe des Headers + Erweiterungsheader
Adressauflösung | ARP | ICMPv6 NS/NA (+MLD)
Auto-Konfiguration | DHCP | ICMPv6 RS/RA & DHCPv6 (+MLD)
Fehlerisolation | ICMPv4 | ICMPv6
IPSec-Unterstützung | Optional | Optional
Fragmentierung | In Hosts und Routern | Nur in Hosts
Multicast | Nur Multicast-Anwendungen | Nötig für Neighbor-Discovery
Netzwerkarchitektur | Private Adressen + NAT | Globale Adressen + Firewall
Notes: ICMPv6 Neighbor Solicitation (NS)
ICMPv6 Neighbor Advertisement (NA)
Multicast Listener Discovery (MLD)
•Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) - mandatory
•Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) - optional

## Slide 38: Ende
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Fragen?
Nächste Vorlesung:
  Montag, 28. Juni 2021
Nächste Übung:
  Dienstag, 22. Juni 2021 – 16 Uhr
  Abgabe des Übungszettels 9 bis morgen – 16 Uhr