## Slide 1: Vorlesung Netzwerksicherheit
Sommersemester 2021
Mo. 14-16 Uhr

## Slide 2: Internet Protocol v6 Security Aspects
Kapitel 5

## Slide 3: Internet Protocol v6
ICMP?
  Bekannt aus der letzten Vorlesung
    IPv6 benötigt zwingend ICMPv6
  Bekannt von IPv4
    Blockiere allen IPv4-ICMP-Traffic am Perimeter

## Slide 4: Internet Protocol v6
Gefahren durch ICMPv6
  ICMPv6-Pakete können (Teile der) fehlerverursachenden Pakete beinhalten
    => Covert-Chanel Alarm!
    Firewalls sollten in Fehlerpakete schauen und Legitimität enthaltener Pakete prüfen
      => Verwendete IP-Adressen im Paket
      => Flussrichtung Fehlermeldung / Paket im Bezug auf IP-Adressen
    Denial-of-Service gegen Router durch manipulierte Pakete
      Router bastelt nur noch ICMPv6-Fehlerpakete zusammen
      Kann verhindert werden durch einen Threshold, wie oft der Router ICMP-Pakete behandeln soll
        “ipv6 icmp error-interval milliseconds”

## Slide 5: ICMPv6 interner Datenverkehr
Verdächtige ICMPv6-Pakete (Was sollte man filtern?)
  Ungenutzte ICMPv6-Typen (in produktiven Umgebungen)
    Unallocated error messages: Type 5–99 and type 102–126
    Unallocated informational messages: Type 155–199 and type 202–254
    Experimental messages: Type 100, 101, 200, 201
    Extension type numbers: Type 127, 255
  Abhängig von der Funktionalität, die im Netzwerk benötigt wird:.
    Router Renumbering (ICMPv6 Typ 138)
      Sollte auch bei internem Datenverkehr überwacht werden
        Auf keinem Fall aus dem Internet in das lokale Netz erlauben
        Bei unterschiedlichen Sites (großer Unternehmensnetzwerke) auch nicht von fremden Sites erlauben
    Node Information Query messages (ICMPv6 Typen 139 und 140)

## Slide 6: ICMPv6 externer Datenverkehr
ICMPv6 Echo Requests (Ping) aus fremden Netzen
  Können zum Ausspionieren der Geräte im lokalen Netzwerk verwendet werden
Welche ICMPv6-Pakete müssen mindestens erlaubt werden?
  Type 1: Destination Unreachable
  Type 2: Packet Too Big—PMTUD
  Type 3: Time Exceeded
  Type 4: Parameter Problem
Was kann erlaubt werden?
  ICMPv6 Echo Responses (Ping)
  ICMPv6 Echo Requests (bei Bedarf, evtl. für einzelne Hosts / Server)

## Slide 7: ICMPv6 Best Practices
Firewall / Paketfilter
  Erlaube nur ICMPv6-Pakettypen, die explizit genutzt / benötigt werden
    Statt: Verbiete einzelne Typen auf Basis des Missbrauchspotentials
  RFC 4890: „Recommendations for Filtering ICMPv6 Messages in Firewalls“
    Enthält ein Bash-Script als Beispiel für ip6tables

## Slide 8: IPv6 Multicast Verwundbarkeiten
Reconnaisance
  Multicastgruppen
    All Nodes
    All Routers
    All DHCPv6 Servers
  Mögliche Ziele des Angreifers:
    Zugang zum DHCP-Server erlaubt Blick in die Logs
      Der Angreifer muss dank Multicast nicht einmal wissen, welche Server DHCP-Server sind!
  Amplification Attacks mittels Multicast
    Beispiel: Gespoofte Absenderadresse an Multicast-Gruppe
    Gut daran: ICMPv6-Error-Nachrichten dürfen nicht als Antwort auf Multicast-Pakete gesendet werden (RFC 2463)!

## Slide 9: IPv6 Multicast Verwundbarkeiten
Ping / Pong Amplification

## Slide 10: IPv6 Multicast verwundbarkeiten
  Auch möglich: Multicast-Adresse als Absender!
    Hält alle Hosts gleichermaßen auf Trab!
    ICMPv6-Error-Nachrichten dürfen nicht an eine multicast-Adresse gesendet werden (RFC 4443)!
    Lösungen:
      Verbiete am Perimeter eingehende Pakete mit Multicast-Adressen (global und site-local) und erlaube lediglich link-locale Pakete

## Slide 11: IPv6 Extension header
Regeln für Extension Header:
  Jeder Header (Ausnahme nur für Destination-Options-Header) soll nur einmal in einem Paket enthalten sein
  Hop-by-Hop-Header sollte der erste Header in der Header-Kette sein
  Destination-Options-Header soll höchstens zweimal in der Kette sein
    höchstens einmal vor einem Routing-Header
    höchstens einmal vor dem Header der darüberliegenden Schicht
  Der Destination-Options-Header sollte der letzte Header in der Liste sein (vor dem Routing-Header und dem Header der überliegenden Schicht)
  Der Fragment-Header soll höchstens einmal vorkommen und nicht gemeinsam mit dem Jumbo-Payload Hop-by-Hop-Header

## Slide 12: IPv6 Extension Header
RFC 2460 definiert eine Ordnung der IPv6-Header wie folgt:
  IPv6-Header
  Hop-by-Hop Options-Header
  Destination-Options-Header
  Routing-Header
  Fragment-Header
  Authentication-Header
  Encapsulating-Security-Payload-Header
  Destination-Options-Header
  Upper-Layer-Header

## Slide 13: Router Alert Angriff
Als Teil der Hop-by-Hop-Header gibt es die Router-Alert-Option
  Hinweise an den Router: Berücksichtige alle Header des Pakets
Wird die Option unberechtigter Weise genutzt, wird unangemessener Aufwand beim Router verursacht
  Router haben nur eine gewisse Anzahl ungenutzter CPU-Zyklen für die Verarbeitung von Ausnahmen
  Angreifer können durch viele Pakete mit Router-Alert-Option diese Zyklen in Anspruch nehmen und wichtige andere Ausnahmebehandlung unterdrücken / verzögern

## Slide 14: Routing Header
RFC 2460 definiert, dass Router und Hosts existierende Routing-Header auswerten müssen
  Es gibt zwei unterschiedliche Typen
    RH 0: (Source Routing Header) enthält eine Liste von Hops, die ein Paket besuchen soll
    RH 2: (Mobile IPv6 Header) erlaubt eine Zuordnung mobiler Hosts zu einem Heimnetz
  Wie funktioniert der RH 0
    Adresse des nächsten gewählten Hops steht in der Destination-Address des IPv6-Headers
    Jeder (Zwischen-)Empfänger prüft, ob ein weiterer Hop nach ihm vorgesehen ist
    Zwischenempfänger ersetzt die Destination-Address des IPv6-Headers mit der Adresse des nächsten Empfängers

## Slide 15: Routing Header Typ 0
Notes: Bild aus http://www.secdev.org/conf/IPv6_RH_security-csw07.pdf

## Slide 16: Routing Header
  Angriff mit RH 0 unter Umgehung der Firewall
    Adresse des nächsten gewählten Hops ist die eines erreichbaren Hosts in einem Netzwerk
    Next-Hop im Routing-Header zeigt auf einen Rechner, der eigentlich von der Firewall geschützt ist
    Das Paket erreicht den Zielhost trotz vorgeschalteter Firewall

## Slide 17: Routing Header
  Amplification DoS Angriff mit RH 0
    Erstelle Pakte mit einer Liste zweier sich wiederholender Hops

## Slide 18: IPv6 Fragmentation
Wie in IPv4: Fragmentierung kann schadhafte Pakete durch eine Firewall schleusen
Fragmentation DoS
  Erstelle Pakete mit n Fragmenten
  Sende für jedes Paket n-1 Fragmente an den Empfänger
  Empfänger wartet auf n. Fragment, hält andere Fragmente im Speicher
    Default Timeout für fragmentierte Pakete: 60 Sekunden
  Ressourcen beim Empfänger werden blockiert
    => kann auch eine Firewall sein, wenn sie einen Datenstrom defragmentiert
Vorteil von IPv6 (im Vergleich zu IPv4)
  IPv6-Fragmentierung wird nicht von Routern interpretiert
  Beschränkung auf Hosts als mögliches Ziel

## Slide 19: Reconnaissance in IPv6-netzen
Reconnaissance als Phase einer Intrusion-Killchain
  Erstellen eines Überblicks über den Aufbau eines Netzwerks
    Router
    DHCP-Server
    Domänencontroller
    Webserver
    Arbeitsplatz-Rechner
    Drucker
    …
  IPv4-Enumeration über Ping, Syn-Scan, … mit OS-Detection
  Adressraum bei IPv6 ist zu groß, um alle Adressen zu testen

## Slide 20: Reconnaissance in IPv6-netzen
Finden von Hosts mittels Multicast-Adressen
  Von den vielen Multicast-Adressen eignen sich nur wenige zum Auffinden anderer Hosts im selben Subnetz
    FF02::1 Link-lokal alle Nodes im Subnetz
    FF02::2 Link-lokal alle Router im Subnetz
    FF02::F Link-lokal alle UPNP-Geräte
    FF02::101 link-lokal alle NTP-Zeitserver
  Welche Gruppen meist nicht funktionieren
    FF05::1 Site-lokal alle Nodes (sollte eingehend vom Router geblockt werden)
    FF05::2 Site-lokal alle Router (sollte eingehend vom Router geblockt werden)

## Slide 21: OS-Detection mit IPv6-Headern
Hop-Limit in unterschiedlichen Betriebssystemen
Notes: https://www.troopers.de/wp-content/uploads/2013/11/TROOPERS14-Remote_OS_Detection_with_IPv6-Mathias_Morbitzer.pdf

## Slide 22: OS-Detection mit IPv6-Headern
Next-Header-Wert: ICMP v4 in IPv6-Paket
Notes: https://www.troopers.de/wp-content/uploads/2013/11/TROOPERS14-Remote_OS_Detection_with_IPv6-Mathias_Morbitzer.pdf

## Slide 23: OS-Detection mit IPv6-Headern
Next-Header IPv4
Notes: https://www.troopers.de/wp-content/uploads/2013/11/TROOPERS14-Remote_OS_Detection_with_IPv6-Mathias_Morbitzer.pdf

## Slide 24: OS-Detection mit IPv6-Headern
Ungültiger Authentication-Header
Notes: https://www.troopers.de/wp-content/uploads/2013/11/TROOPERS14-Remote_OS_Detection_with_IPv6-Mathias_Morbitzer.pdf

## Slide 25: Werkzeug zur Paketmanipulation
Scapy
  Werkzeug zum Erzeugen von Netzwerkpaketen
  Werkzeug zum Sniffen von Antwortpaketen
  Intuitive Bedienung
    Python-Shell / IPython
    Sukzessive Angabe von Headern und Payload

## Slide 26: Scapy - Kommandoübersicht
Erstellen des Pakets durch Aneinanderreihung von Protokoll-Header + Payload
  IP()
  IP()/ICMP()
  IPv6(dst=“google.com”)/TCP()
  IPv6(dst=DST)/ICMPv6EchoRequest()
  IPv6(dst=NDST)/IPv6ExtHdrRouting(addresses=[DST])/ICMPv6EchoRequest()
Senden von Paketen (Unterschied Layer 2 & Layer 3)
  sendp() / send() - Paket senden
  srp() / sr() - Paket senden und Antworten empfangen
  srp1() / sr1() - Paket senden und erste Antwort empfangen
  srploop() / srloop() - Regelmäßiger Versand eines Pakets
  srpflood() / srflood() - Fluten des Netzwerks mit einem Paket

## Slide 27: Scapy – ICMPv6 Echo Request

## Slide 28: Scapy – ICMPv6 Echo Response

## Slide 29: Scapy - Kommandoübersicht
>>> ans, unans = sr([p1,…,p8])

## Slide 30: Scapy - Kommandoübersicht
Higher-Level-Funktionalität
  traceroute
  ARPing
Funktionen zur weiteren Analyse von Paketen
  plot()
  pdfdump()
  conversations()
  make_table()

## Slide 31: Scapy - Kommandoübersicht
>>> p = sniff(count=30) // Count-Parameter ist optional
>>> p.conversations()

## Slide 32: Scapy - Kommandoübersicht
>>> p = sniff(count=1)
>>> p.pdfdump()

## Slide 33: Scapy - Paketsniffer
Mitlesen von Traffic (Sniffen)

## Slide 34: Ende
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Fragen?
Nächste Vorlesung:
  Montag, 5. Juli 2021
Nächste Übung:
  Dienstag, 29. Juni 2021 – 16 Uhr
  Abgabe des Übungszettels 8 bis morgen – 16 Uhr